## Slide 1: Evil Twin Attack with Captive Portal
2018년 2학기 CCIT 프로젝트 발표회
2019-01-15
-__-
f.killrra@gmail.com
황선홍(fkillrra)

## Slide 2: Agenda
Abstract - 동기 - 문제점 및 해결 방안 - 결론
Contents - 개요 - 관련 기술 소개 - 결과 및 향후 계획
Notes: 목차는 다음과 같이 크게 Abstract, Contents로 나눴고,
먼저 이 프로젝트를 기획하게 된 동기와 프로젝트를 하는 도중 발생한 문제점 그리고 어떻게 해결 해 나갔는지 발표하고, 결론을 냄으로서 제가 한 프로젝트가 무엇인지 설명하겠습니다.
다음으로 이 프로젝트에 대한 기술발표를 하고 발표를 마치겠습니다.

## Slide 3: Abstract - 동기
JBU-WiFi
JBU-WiFi
공공장소에서 WiFi를 이용할 때
연결이 끊기지 않고 이용이 가능하다.
ex) 지하철, 도서관, 학교 등
- WiFi 연결 방식
Notes: 저희가 어디를 가던 학교 내에서는 인터넷을 끊기지 않고 사용할 수 있습니다.
이렇게 끊기지 않고 인터넷을 이용할 수 있는 이유는 무엇일까요?

## Slide 4: Abstract - 동기
JBU-WiFi
JBU-WiFi
공공장소에서 WiFi를 이용할 때
연결이 끊기지 않고 이용이 가능하다.
ex) 지하철, 도서관, 학교 등
이유 : 같은 이름의 WiFi가 여러곳에 존재하기 때문!
- WiFi 연결 방식
Notes: 바로 같은 이름의 wifi가 여러곳에 존재하기 때문인데요.

## Slide 5: Abstract - 동기
station은 자동연결이라는 기능을 통해
연결이 끊기지 않고 wifi를 이용할 수 있다.
JBU-WiFi
JBU-WiFi
windows 10
iphone
- WiFi 연결 방식
Notes: 이렇게 하나의 SSID에 대해 station은 자동연결이라는 기능을 통해
연결이 끊기지 않고 wifi를 이용할 수 있게 됩니다.

## Slide 6: Abstract - 동기
[Starbucks]
[Olleh WiFi zone]
- Captive Portal
Notes: 혹시 이런 화면 보신적 있으신가요?
공공장소에서 wifi를 이용하려 했을 때 다음과 같이 web page가 뜨고, ID,PW 또는 해당 wifi를 이용에 동의한다는 버튼을 누르도록 요구하는 페이지를 보신적이 있으실 것입니다.
저는 여기서 wifi에 연결을 했을 뿐인데 자동으로 웹페이지를 띄워주는 서비스의 동작원리가 궁금했습니다.
또 만약 이를 악용할 시 피싱사이트를 제작하여 wifi 이용자들의 개인정보를 수집할 수 있겠다는 생각이 들었습니다.
따라서 제가 직접 공유기를 만들고, 여기에 captive portal을 구축하여 피싱사이트까지 제작해 보고 과연 이 공격백터가 가능한 공격인지 확인해보기 위해
직접 구현에 나섰습니다.

## Slide 7: Abstract - 문제점 및 해결 방안
[문제점]
AP mode의 지원 여부 - 제조사의 칩셋에 따라 사용할 수 있는 모드가 제한적이다.
Uplink 유/무선 - 인터넷에 직접적으로 연결이 되는 Uplink가 유선일 경우 설치가 어렵다.
Notes: 여기서 발생한 문제점은 다음과 같은데요.
첫번째로 AP모드의 지원여부입니다.
현재 제가 가지고 있는 무선 랜카드는 AP mode를 지원하지 않았기 때문에 별도로 AP mode를 지원하는 랜카드가 필요했습니다.

## Slide 8: Abstract - 문제점 및 해결 방안
[문제점]
AP mode의 지원 여부 - 제조사의 칩셋에 따라 사용할 수 있는 모드가 제한적이다.
Uplink 유/무선 - 인터넷에 직접적으로 연결이 되는 Uplink가 유선일 경우 설치가 어렵다.
- 라즈베리파이3의 내장된 랜카드는 AP mode를 지원한다.
- 무선 랜카드를 이용하여 Uplink를 무선으로 설정한다.
[해결 방안]
Notes: 위의 두 문제점에 의해 라즈베리파이를 사용함으로써 해결할 수 있었는데요.
라즈베리파이 3의 경우 내장되어있는 무선 랜카드가 AP mode를 지원하고, 여기에 USB로 무선랜카드를 연결하여 Uplink를 무선으로 설정을 할 수 있었습니다.

## Slide 9: Abstract - 결론
[구상도]
AP
Laptop
Smart Phone
Notes: 결과 구상도인데요.
AP와 연결하고 있던 기기들에 deauth packet을 보내 연결을 해제해준 후,
공유기로 만든 라즈베리파이를 이용해 인터넷 통신을 하도록 구상을 하였습니다.

## Slide 10: Contents - 개요
1. Raspberry Pi3를 이용하여 공유기를 만든다.
hostapd
dnsmasq
iptables
2. Deauthentication Attack으로 이미 연결되어있는 AP의 연결을 해제한다.
3. 접속된 Station을 Captive portal로 redirect 해준다.

## Slide 11: Contents - 관련 기술 소개
Evil Twin Attack
Wi-Fi Deauthentication Attack
Captive Portal

## Slide 12: Evil Twin Attack
동일한 SSID를 갖은 AP를 이용해 무선 LAN환경에서 통신을 도청하도록 설정하여 공격하는 방식
Real AP(SSID : JBU-WiFi)
Rouge AP(SSID : JBU-WiFi)
Station
사용자는 어떤 AP가 진짜인지
구별할 수 없고,
악의적인 AP에 연결함으로서
모든 통신을 도청당하게 된다.

## Slide 13: WiFi Deauthentication Attack
사용자와 AP간의 연결을 끊어주는 패킷
AP

## Slide 14: Captive Portal
목적에 따라 다양한 형태로 존재
개방형 무선 네트워크에서 주로 사용됨

## Slide 15: 결과 및 향후 계획
데모 영상

## Slide 16: 결과 및 향후 계획
자동화 프로그램 개발
소형화 및 휴대성 증가
논문 작성, 정보보호 학회 제출

## Slide 17: Q&A

## Slide 18: Thank you
Thanks to 이경문 교수님
Thanks to 표상영